## Slide 1
SCSC
Super Cybernetic System Controller — CUDA-Powered Active Inference
超電脳サイバネティクス制御システム
NVIDIA CUDA
Jetson AGX Orin
Teensy 4.1
Active Inference
Personal Project Portfolio | 2026

## Slide 2
プロジェクト概要
What is SCSC?
SCSCは「能動的推論 (Active Inference)」を用いた
二足歩行ヒューマノイドロボットの自律制御システムです。
CUDA GPU上に生成モデルをフル実装し、
脳の自由エネルギー原理に基づく推論を
リアルタイムで並列実行します。
予測誤差を最小化する行動をロボットが
自律的に生成する、先端的なシステムです。
CUDA GPU実装
2048コア並列
リアルタイム推論
能動的推論
自由エネルギー原理
カスタムカーネル群
二足歩行
Manoi PF01
17軸サーボ制御

## Slide 3
システムアーキテクチャ
Jetson AGX Orin
メイン制御ボード
CUDA 並列推論
生成モデル計算
カメラ処理 (顔検出)
ZMP 軌道計画
Teensy 4.1
リアルタイム制御
ICS サーボ通信
17軸 PWM 制御
600MHz ARM Cortex-M7
μs レベル応答
Manoi PF01
ヒューマノイドロボット
17軸 ICS サーボ
カメラ搭載
二足歩行機構
Phase 8: IMU + FSR
UART
ICS

## Slide 4
Active Inference — 能動的推論
自由エネルギー原理
生物の脳は「生成モデル」を持ち、感覚入力を
常に予測している。予測と実際の観測の差（予測誤差）
を最小化することで、知覚と行動の両方が生まれる。
SCSCへの適用:
ロボットが「自分の身体がこう動くはず」という
予測を生成し、実際のセンサ値との誤差に基づいて
モータ指令を自律的に調整する。
観測ベクトル γ (39次元)
サーボ角度
17次元
サーボ角速度
17次元
カメラ (顔検出)
5次元
Phase 8: +IMU(9) +FSR(4) → 52次元

## Slide 5
CUDA × Active Inference
— なぜGPUで能動的推論を実装するのか
CPU逐次処理の限界
Active Inference はベイズ推論の反復計算を
毎制御サイクル実行する。
CPU逐次処理では17軸サーボの
リアルタイム制御に必要な速度を確保できない。
→
CUDA GPU並列の解決
Jetson AGX Orin の 2048 CUDAコアで
生成モデル・自由エネルギー勾配・予測誤差を
すべてGPU上で並列実行。
リアルタイム推論ループを実現。
2048
CUDA コア
Jetson AGX Orin
Ampere GPU
39
次元並列処理
観測ベクトル γ
全チャネル同時計算
4
カスタムカーネル
predict / error
gradient / action
RT
リアルタイム
推論ループ動作済み
制御周期内で完結

## Slide 6
GPU推論パイプライン
gen_model.cuh — 推論ループの内部構造
CUDA GPU 並列処理ゾーン
1
観測取得
γ (39次元)
サーボ + カメラ
▸
GPU
2
予測生成
生成モデル
GPU並列計算
▸
GPU
3
誤差計算
予測誤差 ε
全次元並列
▸
GPU
4
F最小化
自由エネルギー
勾配降下
▸
5
行動出力
モータ指令
→ Teensy
カスタムCUDAカーネル実装
predict_kernel
gen_model.cuh
生成モデルから予測観測を計算。各観測次元を1スレッドが担当し、39次元を同時に予測生成。
error_kernel
推論コア
予測値と実観測の差分を全次元並列で算出。精度重み付き予測誤差ベクトル ε を構成。
gradient_kernel
最適化
自由エネルギー F の勾配を計算。内部状態 μ の更新方向をGPU上でリアルタイムに決定。
action_kernel
出力
最小化された F に基づき最適行動（モータ指令）を生成。Teensy へ UART送信。

## Slide 7
技術スタック
NVIDIA CUDA / Jetson AGX Orin
2048 CUDAコア | Ampere GPU | 64GB メモリ
gen_model.cuh でActive Inferenceの全推論パイプラインをGPU並列実行
39
観測次元
4
カーネル
RT
リアルタイム
C / C++
Teensy ICS
ファームウェア
Active Inference
自由エネルギー
予測誤差ベース制御
OpenCV
顔検出
BB→観測ベクトル
Linux / SSH
Jetson開発環境
リモート開発
Git / GitHub
ソースコード管理
バージョン管理

## Slide 8
開発フェーズ
1-6
基盤構築
プロジェクト設計・BOM選定・理論調査
完了
7
ハードウェア統合
Jetson+Teensy+Manoi統合・GitHub構築
進行中
8
センサ拡張
IMU (BNO055) + FSR 足圧センサ統合
計画中
9+
自律歩行
ZMP軌道計画・実機歩行テスト
計画中

## Slide 9
観測ベクトル拡張ロードマップ
Chart: 
| Phase 7 (現在) | Phase 8 +IMU | Phase 8 +FSR
観測次元数 | 39 | 48 | 52
サーボ角度/角速度
34次元
17軸 × 2（角度+角速度）
カメラ (顔検出)
5次元
BB中心(x,y) + サイズ(w,h) + confidence
IMU (BNO055)
+9次元
加速度3 + ジャイロ3 + 地磁気3
FSR 足圧センサ
+4次元
左右足 × 2点 → ZMP計測
Active Inference の強み：生成モデルに観測チャネルを追加するだけでセンサ統合が可能

## Slide 10
リポジトリ構成
sephiroth-xenogears/SCSC
SCSC/
├── README.md
トップページ（スライド画像埋め込み）
├── src/
│ ├── gen_model.cuh
CUDA 生成モデル
│ ├── ics_driver.cpp
ICS サーボ通信
│ ├── main.cpp
メインループ
├── docs/
│ ├── scsc-pr-phase1-7.pptx
PR プレゼン
│ ├── slides/
slide-01～12.jpg
├── .gitignore
開発ワークフロー
ホストPC: ドキュメント管理
Jetson: コード開発 (SSH)
認証: PAT + credential.helper
github.com/sephiroth-xenogears/SCSC

## Slide 11
今後のロードマップ
短期目標 (Phase 7-4)
Teensy 4.1 購入・PCBはんだ付け
ICS ファームウェア実装
Jetson ↔ Teensy UART通信テスト
1軸 → 17軸 段階的サーボ動作テスト
中期目標 (Phase 8+)
IMU (BNO055) センサフュージョン
FSR 足圧センサ ZMP計測
ZMP 軌道計画 (Jetson側)
実機歩行テスト
理論学習（教科書 第4/6/8章）

## Slide 12
SCSC
超電脳サイバネティクス制御システム
Thank you for viewing
github.com/sephiroth-xenogears/SCSC