## Slide 1
超電脳サイバネティクス
SCSC Active Inference Humanoid Control System
脳が予測し、身体が動く。
Phase 1 — 7 Progress Report
2026.02.20

## Slide 2
PROJECT VISION
Active Inference — 自由エネルギー原理に基づく
知覚と行動の統一的制御フレームワークで
ヒューマノイドロボットを動かす
知覚推論
パーティクルフィルタで
環境の内部モデルを
リアルタイム更新
行動選択
期待自由エネルギー
(EFE) を最小化する
行動を選択
身体制御
17軸サーボを
協調制御し
全身運動を実現

## Slide 3
PLATFORM
認知層
Jetson AGX Orin
64GB LPDDR5
2048 CUDA コア (SM 8.7)
275 TOPS AI 推論性能
駆動層
Teensy 4.1
Cortex-M7 600MHz
リアルタイム 100Hz制御
ICS 3.5 半二重UART ×2ch
身体層
Manoi PF01
KRS-4024S HV ×17軸
ICS 3.5 プロトコル
二足歩行ヒューマノイド

## Slide 4
DEVELOPMENT TIMELINE
Phase 1 — 7 の歩み
1
環境構築
Jetson Orin セットアップ
CUDA / OpenCV / TensorRT
2
視覚パイプライン
カメラキャプチャ
顔検出 DNN 統合
3
AIF 基盤
Active Inference
パーティクルフィルタ設計
4
CUDA 高速化
GPU パーティクルフィルタ
リアルタイム推論実現
5
ICS サーボ統合
KRS サーボ通信
フィードバックループ
6
顔追従 2軸
Pan/Tilt 追従制御
AIF 閉ループ完成
7
全身 17軸
Teensy 分離設計
フルボディ制御
Phase 6 で AIF 閉ループ制御を実証 → Phase 7 で 17軸全身制御に拡張

## Slide 5
PHASE 6 — 顔追従 Active Inference
AIF 閉ループ制御の実証
カメラ 30fps からリアルタイム顔検出
パーティクルフィルタによる顔位置の確率的推定
EFE 最小化で Pan/Tilt 2軸の追従指令を生成
Jetson AGX Orin の GPU で全推論を高速実行
サーボフィードバックを観測に統合した閉ループ
制御ループ構造
Camera
30fps 顔検出
▼
Observer
観測ベクトル生成
▼
Particle Filter
5000粒子で状態推定
▼
EFE Planner
行動候補の評価・選択
▼
Servo Cmd
Pan/Tilt 角速度指令

## Slide 6
PHASE 7 — 全身 17軸 Active Inference 制御
Phase 6 からの進化
Phase 6
2軸（Pan / Tilt）
状態空間 8次元
1グループ制御
単体 Jetson 構成
Phase 7
17軸 全身協調制御
状態空間 38次元 / 行動空間 17次元
5グループ 階層的行動計画
Jetson + Teensy 分散アーキテクチャ
5 Joint Groups
HEAD
1軸
Pan
L-ARM
3軸
Sh Pitch/Roll, Elbow
R-ARM
3軸
Sh Pitch/Roll, Elbow
L-LEG
5軸
Hip P/R, Knee, Ank P/R
R-LEG
5軸
Hip P/R, Knee, Ank P/R

## Slide 7
SYSTEM ARCHITECTURE
Jetson AGX Orin — 推論層
M1-M2
カメラ + 顔検出 (30fps)
M3
観測ベクトル構築 (39次元)
M4-M5
生成モデル + パーティクルフィルタ
M6
EFE プランナ (2段階評価)
M7
AIF 統合エンジン (CUDA)
M10
安全監視 (4段階)
UART
100Hz
Teensy 4.1 — リアルタイム層
ICS 2ch UART サーボ制御
IMU 軽量 EKF (6状態)
ZMP 計測 + 即時バランス補正
センサフュージョン + 接地検出
Manoi PF01 — KRS-4024S HV ×17
ICS 3.5 半二重 UART ×2ch (左右分離)
ICS ×2ch

## Slide 8
BY THE NUMBERS
5,000
particles
パーティクルフィルタ粒子数
38
dimensions
状態空間次元数
17
axes
全身関節軸数
100
Hz
推論制御周期
< 1
ms
Teensy バランス補正レイテンシ
4.5
%
Teensy CPU使用率 (残り93%はDMA)

## Slide 9
SAFETY ARCHITECTURE
L0
NORMAL
全軸正常動作
全パラメータ許容範囲内
L1
SOFT LIMIT
関節角度 90% 超過
速度制限を自動適用
L2
SOFT STOP
過電流 1500mA 超過
or EFE 異常検知
L3
HARD STOP
通信タイムアウト
緊急停止信号を送信
常時監視項目
関節角度リミット (90%)
サーボ負荷電流 (1500mA)
位置誤差 (0.35 rad)
EFE 異常値 (閾値 5000)
ハートビート (200ms)

## Slide 10
EFE PLANNER — 2段階行動計画
Stage 1: グループ独立評価
5グループ × 16候補 = 80行動
各グループの EFE を GPU 並列計算
グループ毎に Top-4 を選抜
計算量: O(グループ数 × 候補数)
80
→ 20 候補に絞込
Stage 2: 全身統合評価
Top-K の組合せから 64候補を生成
全グループ統合で EFE を再評価
Softmax で確率的に最終行動を選択
温度パラメータで探索/活用を調整
64
→ 1 最適行動
全探索 4^5 = 1,024 通りの組合せ空間を 2段階評価で効率的に探索

## Slide 11
STATUS & NEXT STEPS
完了済み
Jetson CUDA AIF 推論エンジン
38次元状態 × 5000粒子 フィルタ
2段階 EFE プランナ (GPU並列)
4段階 安全監視システム
マルチスレッド実行環境
Loopback テスト完走 (2000 step)
Teensy 分離アーキテクチャ設計
ICS 3.5 インターフェース PCB 設計
pan表示改善 (角度 + 速度併記)
Phase 7-4 以降
高
Teensy 4.1 購入・PCB 半田付け
高
ICS ファームウェア実装
高
Jetson ↔ Teensy UART 通信テスト
高
ICS サーボ 1軸→17軸 実機テスト
中
IMU (BNO055) センサフュージョン
中
FSR 足圧センサ ZMP 実装
中
ZMP 軌道計画 (Jetson 側)
—
実機歩行テスト

## Slide 12
超電脳サイバネティクス
Active Inference で、ロボットに「考える身体」を。
17軸
38次元
5000粒子
100Hz
CUDA